## Slide 1
智能汽车
辅助驾驶系统
智能汽车辅助驾驶系统把控路况、
规避风险，大幅提升驾驶安全性与舒适性，守护每一段出行旅程。

## Slide 2
自适应巡航控制系统
一
车道保持辅助系统
二
车道偏离预警系统
三
自动紧急制动系统
四
自动泊车辅助系统
五

## Slide 3
1
2
3
概 述
基本概念：自适应巡航控制（Adaptive Cruise Control，ACC）系统是一种在传统定速巡航基础上发展而来的智能驾驶辅助技术。
发展历程：自适应巡航控制技术的雏形可追溯到20世纪70年代，当时部分车企开始探索车辆自动跟车技术，但受限于传感器和控制技术水平，未能实现广泛应用。随着技术的不断进步，自适应巡航控制系统从早期仅能在较高车速下工作，逐步发展为可在全车速范围（0~200km/h）内实现自动跟车。
核心功能：（1）车速自动调节、（2）安全跟车距离控制、（3）驾驶模式切换
自适应巡航控制系统

## Slide 4
1
2
3
系统组成
感知层组件：
（1）毫米波雷达 ：是自适应巡航控制系统的核心感知设备，工作频段通常为24GHz或77GHz。
（2）摄像头 ：摄像头作为辅助感知设备，能够识别交通标志、车道线以及前方车辆的轮廓和类型。
（3）超声波雷达：主要用于近距离探测，在车辆低速行驶或停车场景中发挥作用
决策层组件：
（1）ECU：是自适应巡航控制系统的“大脑”。
（2）人机交互模块：负责驾驶员与系统之间的信息交互。
执行层组件：
（1）动力系统执行机构
（2）制动系统执行机构
自适应巡航控制系统

## Slide 5
1
2
3
自适应巡航控制系统
工作原理
自适应巡航控制系统的工作原理建立在传统定速巡航基础之上，通过融合环境感知、数据处理与动态控制等多环节技术，实现对车辆速度和跟车距离的智能化调节。
系统首先依靠安装在车辆前部的雷达（如毫米波雷达）、摄像头等传感器，持续扫描前方道路，实时检测目标车辆的位置、速度、相对距离等关键信息。
当系统检测到前方无车辆或前车距离较远时，会按照驾驶员设定的目标车速控制节气门开度和制动系统，使车辆保持恒定速度行驶。

## Slide 6
1
2
3
车道保持辅助系统
概 述
核心定义：车道保持辅助系统（Lane Keeping Assist System，LKAS）是智能汽车驾驶辅助系统的重要组成部分，通过车载传感器实时监测车辆行驶轨迹与车道线的相对位置，当检测到车辆无意识偏离车道时，主动介入并采取措施，帮助车辆保持在当前车道内安全行驶。
发展历程：（1）技术萌芽期（20世纪90年代—2000年初）
（2）功能进化期（2005—2010年）
（3）智能融合期（2011年至今）
核心功能：（1）车道线识别与监测、（2）偏离预警、（3）主动转向干预

## Slide 7
1
2
3
车道保持辅助系统
系统组成
感知单元：
（1）视觉传感器 ：①摄像头、②图像处理芯片
（2）雷达传感器：①毫米波雷达、②超声波雷达
决策单元：
（1）ECU ：ECU是车道保持辅助系统的“大脑”，负责整合感知单元传来的数据，并依据预设的控制逻辑进行决策。
（2）通信模块：实现ECU与车辆其他系统（如转向系统、仪表盘、车载网络等）之间的数据交互。
执行单元：
（1）转向执行机构：① EPS、②液压助力转向系统（HPS）
（2）报警装置：①声音报警、②视觉报警、③触觉报警

## Slide 8
1
2
3
车道保持辅助系统
应 用
乘用车日常驾驶应用：
（1）高速公路场景 ：当驾驶员疲劳或注意力分散导致车辆无意识偏离车道时，系统会迅速响应。
（2）城市道路场景：能帮助车辆在低速行驶时始终保持在车道中央，减轻驾驶员负担。
商用车运输应用：
（1）长途货运场景：有助于提升运输安全性和效率。
（2）公共交通场景：能提高公交车行驶的规范性和安全性。
特殊环境与场景应用：
（1）恶劣天气条件：在雨、雪、雾等恶劣天气下，维持车道保持辅助功能的正常运行。
（2）复杂道路环境：自动调整判断逻辑，保障行车安全。

## Slide 9
发展历程：（1）技术萌芽期（20世纪90年代） （2）快速发展期（2000—2010年） （3）普及应用期（2010年至今）
工作模式：（1）基于标线的预警模式 （2）基于道路边界的预警模式 （3）基于前车轨迹的预警模式
概述
车道偏离预警系统（Lane Departure Warning System，LDWS）是智能汽车辅助驾驶系统中的重要安全模块。作为主动安全技术的关键一环，车道偏离预警系统聚焦事故预防，与被动安全系统形成互补。
车道偏离预警系统

## Slide 10
高速公路场景应用：（1）长途驾驶疲劳监测、（2）恶劣天气辅助驾驶
城市道路场景应用：（1）交通拥堵场景防护、（2）复杂路口引导
特殊车辆与人群应用：（1）商用车安全强化、（2）新手驾驶员辅助
其他系统协同应用：（1）与自适应巡航控制系统联动、（2）与自动紧急制动系统配合
系统组成
感知层设备、决策层设置、执行层设备
车道偏离预警系统
应用

## Slide 11
系统概述
自动紧急制动系统如同车辆的“安全卫士”，时刻警惕着潜在风险。
发展历程
（1）技术萌芽阶段
（2）功能实现阶段
（3）技术成熟阶段
基础定义：
自动紧急制动系统（Automatic Emergency Braking，AEB）是一种主动安全技术，通过车辆搭载的传感器实时监测前方道路环境，当系统检测到可能发生碰撞危险且驾驶员未及时采取制动措施时，会自动触发车辆自动紧急制动系统，降低车速或使车辆完全停止，从而避免碰撞事故发生或减轻碰撞造成的伤害。
自动紧急制动系统

## Slide 12
系 统 组 成
感知层设备：（1）毫米波雷达（2）激光雷达（3）摄像头
决策层设备：（1）ECU（2）算法与逻辑模块
执行层设备：（1）制动执行机构（2）报警装置
（3）其他辅助系统
应 用
乘用车领域应用：（1）城市道路工况（2）高速公路场景
商用车领域应用：（1）重型卡车（2）公交车客运
特殊场景应用： （1）恶劣天气环境（2）自动驾驶测试与过渡阶段
100%
它凭借先进的技术，从敏锐感知危险，到精准判断局势，再到果断采取制动措施，以毫秒级的响应速度，为驾乘人员筑起一道坚实的安全防线，守护每一段出行旅程。
自动紧急制动系统

## Slide 13
输入标题内容
Please enter your detailed introduction text here, which is required concise and concise。Please enter your detailed introduction text here, which is required to be 。
系统概述
定义：自动泊车辅助系统（Automatic Parking Assist System，APAS）是一种集成多传感器感知、智能决策算法和车辆运动控制技术的汽车智能辅助系统。
发展历程：（1）技术萌芽期（2003—2010年）、（2）功能进化期（2011—2020年）、（3）智能升级期（2021年至今）
系统分类
按车位类型可分为垂直车位自动泊车系统、平行车位自动泊车系统、斜列式车位自动泊车系统。
按控制方式可分为半自动泊车系统、全自动泊车系统
按技术原理可分为基于超声波雷达的自动泊车系统、基于视觉识别的自动泊车系统、多传感器融合的自动泊车系统
自动泊车辅助系统

## Slide 14
系统组成
在停车难成为城市出行痛点的当下，自动泊车辅助系统宛如一位贴心的停车助手。
1、传感器系统
2、控制器单元
3、执行机构
4、人机交互系统
控制器单元中的域控制器集成是随着汽车电子架构向集中式发展，自动泊车功能常集成于底盘域控制器或智能驾驶域控制器中。这种集成方式通过统一的硬件平台和软件架构，实现传感器数据共享和跨系统协同控制。
执行机构中的转向执行系统是负责实现自动泊车过程中的精准转向控制，主要由EPS或线控转向系统组成。
自动泊车辅助系统

## Slide 15
谢谢
观看