## Slide 1
智能汽车
动力系统
深入智能电控领域，介绍整车控制系统如何协调各部件运作，以及电机控制系统对电机转速、扭矩的精确调节方法，全面构建智能汽车动力系统的知识体系。

## Slide 2
智能汽车
动力系统
深入智能电控领域，介绍整车控制系统如何协调各部件运作，以及电机控制系统对电机转速、扭矩的精确调节方法，全面构建智能汽车动力系统的知识体系。

## Slide 3
目录 CONTENTS
01 动力电池
02 智能电机
03 智能电控

## Slide 4
目录 CONTENTS
01 动力电池
02 智能电机
03 智能电控

## Slide 5
目录 CONTENTS
01 动力电池
02 智能电机
03 智能电控

## Slide 6
动力电池
Power Battery
在新能源汽车飞速发展的时代，动力电池如同车辆的“心脏”，驱动着绿色出行的未来。

## Slide 7
动力
电池构成
电池管理系统
Battery Management System
辅助元器件
Auxiliary Components
动力电池模组
Power Battery ModuleE

## Slide 8
动力电池类型
Power Battery Types
智能汽车的储能装置主要包括蓄电池、燃料电池、超级电容、飞轮电池等，其中蓄电池是最常用的能量存储装置。蓄电池，又称二次电池，指的是在放电后可以通过充电的方法使活性物质复原而继续使用的电池，常见的有铅酸蓄电池、锂离子电池、镍氢电池等。

## Slide 9
Lithium Iron Phosphate Battery
磷酸铁锂电池
Lithium Manganate Battery
锰酸锂电池
Ternary Lithium Battery
三元锂电池
Lithium Titanate Battery
钛酸锂电池
国内智能汽车使用的主流电池类型

## Slide 10
动力电池性能参数
Power Battery Performance
动力电池是智能汽车的储能装置，要评定动力电池的实际效能，主要是看其性能指标。动力电池性能指标主要有电压、容量、内阻、能量、功率、输出效率、放电倍率、使用寿命等。动力电池种类不同，其性能指标也有差异。

## Slide 11
电池管理系统
Battery Management System
定义：电池管理系统是连接动力电池和智能汽车的重要纽带，其精准的控制和管理为动力电池的完美应用保驾护航。
功能：电池参数检测、电池状态估计、在线故障诊断、电池安全控制与报警、充电控制等
组成：电池管理系统主要由检测模块、均衡电源模块和控制模块三部分组成
《电动汽车用电池管理系统技术条件》（GB/T 38661—2020）对电池管理系统的基本功能和测量精度进行了规定。

## Slide 12
智能电机
Intelligent Motor
在智能出行与工业自动化浪潮中，智能电机如同设备运转的“智慧心脏”，正引领动力变革。

## Slide 13
智能电机认知
Intelligent Motor Perception
Motor Perception
智能汽车驱动电机系统的作用与组成
作用是产生驱动转矩，作为各种机械的动力源。直接影响车辆的动力性、经济性和用户驾乘感受。
智能汽车对驱动电机性能
的要求
智能汽车所采用的驱动电机必须满足一系列严格的技术指标和性能要求，以确保其在实际应用中的高效、稳定与舒适性表现
智能汽车驱动电机的分类
根据工作电源不同，电机可分为直流电机和交流电机
根据结构和工作原理不同，电机可分为直流电机、异步电机和同步电机
按照运转速度不同，电机可分为低速电机、高速电机、恒速电机和调速电机

## Slide 14
Magnet Motor
在目前智能汽车领域，如吉利帝豪EV、起亚K5混合动力、荣威E50、腾势、北汽新能源EU400、比亚迪E6、比亚迪宋EV300等，永磁同步电机被广泛使用
永磁电机的基本结构
永磁同步电机和交流感应电机在基本结构和外观上大致相同，都由定子、转子、电机外壳等部件组成。只不过转子在结构、用料和工作原理上存在差异。
永磁电机的工作原理
永磁同步电机首先给定子绕组通入三相交流电，在通入电流后就会在电机的定子绕组中形成旋转磁场。
由于电机定子三相绕组接入三相对称交流电而产生旋转磁场，用旋转磁极S、N来模拟，根据同极相斥、异极相吸原理，在定子中产生的旋转磁场会带动转子旋转从而产生驱动力。
永磁电机
Permanent Magnet Motor

## Slide 15
Induction Motor
交流感应电机也称异步电机，是目前工业中应用十分广泛的一类电机，它是指定子及转子为独立绕组，双方通过电磁感应来传递力矩，其转子以低于/高于气隙旋转磁场转速旋转的交流电机。
交流感应电机的基本结构
交流感应电机主要由定子、转子、冷却风扇、轴承与机壳等组成
交流感应电机的工作原理
在电机定子上有三相对称的交流绕组（各相差120°），三相对称交流绕组流入三相对称交流电流时，将在电机气隙空间产生旋转磁场，转子绕组的导体处于旋转磁场中，转子导体切割磁力线，并产生感应电动势。由于转子导体通过端环自成闭路，在感应电动势的作用下，转子导体中将产生与感应电动势方向基本一致的感应电流。感应电流与旋转磁场相互作用产生电磁力，电磁力作用在转子上产生电磁转矩，驱动转子旋转。
交流感应电机
vAC Induction Motor

## Slide 16
智能电控
Smart Electronic Contro
当汽车驶入智能网联时代，智能电控系统如同车辆的“智慧中枢”，掌控全局。

## Slide 17
智能汽车整车控制系统
整车控制器的基本结构：是智能车辆的核心组件之一，通过与各类传感器的实时通信和交互，获取车辆运行的关键参数，如速度、转速、制动状态等，并结合这些反馈信息对当前车辆所处的运行状态进行深度分析和判断。
整车控制系统的工作原理:在车辆运行过程中，装有各类传感器的监测设备实时采集整车运行的各种信息，如电池电量、电机转速、车辆速度、温度湿度等参数，以及驾驶员的操作指令，如加速踏板位置、制动信号等，这些详尽的数据流共同构成了车辆当前的实时状态反馈。

## Slide 18
智能汽车整车控制系统
整车控制器的基本结构：是智能车辆的核心组件之一，通过与各类传感器的实时通信和交互，获取车辆运行的关键参数，如速度、转速、制动状态等，并结合这些反馈信息对当前车辆所处的运行状态进行深度分析和判断。
整车控制系统的工作原理:在车辆运行过程中，装有各类传感器的监测设备实时采集整车运行的各种信息，如电池电量、电机转速、车辆速度、温度湿度等参数，以及驾驶员的操作指令，如加速踏板位置、制动信号等，这些详尽的数据流共同构成了车辆当前的实时状态反馈。

## Slide 19
智能汽车电机控制系统
电机控制器的基本结构：电机控制器主要由接口电路、控制主板、IGBT模块（驱动）、超级（高压）电容、放电电阻、电流感应器、壳体、水道等组成
电机控制器的工作原理:电机控制器主要依靠电流传感器、电压传感器、温度传感器等来进行电机运行状态的监测，根据相应参数进行电压、电流的调整控制以及其他控制功能的完成

## Slide 20
智能汽车电机控制系统
电机控制器的基本结构：电机控制器主要由接口电路、控制主板、IGBT模块（驱动）、超级（高压）电容、放电电阻、电流感应器、壳体、水道等组成.
电机控制器的工作原理:电机控制器主要依靠电流传感器、电压传感器、温度传感器等来进行电机运行状态的监测，根据相应参数进行电压、电流的调整控制以及其他控制功能的完成

## Slide 21
谢谢观看
CHINESE STYLE
深入智能电控领域，介绍整车控制系统如何协调各部件运作，以及电机控制系统对电机转速、扭矩的精确调节方法，全面构建智能汽车动力系统的知识体系。