## Slide 1
智能汽车感知系统
传感器介绍
在智能汽车的“感官世界”里，传感器是
不可或缺的“感知器官”。激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达与视觉传感器各司其职。

## Slide 2
Light Detection and Ranging，LiDAR
01
激光雷达
Light Detection and Ranging，LiDAR
激光雷达（Light Detection and Ranging，LiDAR）本质上是一种通过发射激光束探测目标位置、速度等特征量的主动遥感设备。它利用光的飞行时间（Time of Flight，ToF）原理，向周围环境发射激光脉冲，当激光遇到物体后反射回来，通过测量激光发射与接收的时间差，结合光速恒定的特性，计算出传感器与目标物体之间的距离，从而构建出周围环境的三维点云图。

## Slide 3
激光雷达
Light Detection and Ranging，LiDAR
激光雷达
工作原理
激光雷达由光源发射光束，经扫描器射向目标，反射光经反射镜传至接收器，控制器处理信号，通过测算光的往返时间得出目标距离等信息。
类型
按扫描方式可分为机械式激光雷达、半固态激光雷达、固态激光雷达
按激光波长可分为905nm激光雷达、1550nm激光雷达。还可按按安装位置分类

## Slide 4
激光雷达
应用优势与挑战
虽仍面临成本高、核心技术存在瓶颈、数据处理压力大的挑战等问题但激光雷达具备高精度探测、强环境适应性和主动探测的优势，是自动驾驶的重要支撑。

## Slide 5
Millimeter-wave radar
02
毫米波雷达
Millimeter-wave radar
毫米波雷达是指工作在毫米波频段（30~300GHz）的雷达传感器。毫米波是介于厘米波和光波之间的电磁波，其波长较短，在1~10mm范围内，这赋予了毫米波雷达独特的物理特性。与传统雷达相比，毫米波雷达具有体积小、重量轻、空间分辨率高、环境适应性强等优势，能够在各种复杂天气和光照条件下稳定工作，因此在智能交通、汽车自动驾驶等领域得到广泛应用。

## Slide 6
工作原理
毫米波雷达通过发射毫米波信号，并接收目标反射回来的回波信号进行工作。雷达内部的发射天线将高频振荡电路产生的毫米波信号定向发射到空间中，当信号遇到目标物体时，部分能量会被反射回来，被雷达的接收天线捕获。
接收到的回波信号携带着目标物体的多种信息，如距离、速度和角度等。雷达内部的信号处理单元对回波信号进行一系列处理，包括放大、滤波、混频等操作，将微弱的回波信号转换为便于分析的电信号。
类型
按频段可分为24GHz毫米波雷达、77GHz毫米波雷达、 79GHz毫米波雷达。按功能可分为前向毫米波雷达、侧向毫米波雷达、后向毫米波雷达
应用优势与挑战
按频段可分为24GHz毫米波雷达、77GHz毫米波雷达、 79GHz毫米波雷达。按功能可分为前向毫米波雷达、侧向毫米波雷达、后向毫米波雷达

## Slide 7
工作原理
毫米波雷达通过发射毫米波信号，并接收目标反射回来的回波信号进行工作。雷达内部的发射天线将高频振荡电路产生的毫米波信号定向发射到空间中，当信号遇到目标物体时，部分能量会被反射回来，被雷达的接收天线捕获。
接收到的回波信号携带着目标物体的多种信息，如距离、速度和角度等。雷达内部的信号处理单元对回波信号进行一系列处理，包括放大、滤波、混频等操作，将微弱的回波信号转换为便于分析的电信号。
类型
按频段可分为24GHz毫米波雷达、77GHz毫米波雷达、 79GHz毫米波雷达。
按功能可分为前向毫米波雷达、侧向毫米波雷达、后向毫米波雷达。
应用优势与挑战
毫米波雷达在智能汽车中具备恶劣天气适应性强、探测更新快且能与其他传感器互补的应用优势，但也面临探测精度和分辨率不足、多雷达易干扰、目标识别能力弱的挑战。

## Slide 8
Ultrasonic radar
03
超声波雷达
Ultrasonic radar
超声波雷达是一种基于超声波技术实现环境感知的传感器。超声波是频率高于20kHz的声波，超出人类听觉范围，具有指向性强、能量集中、在空气中传播时衰减较小等特性。超声波雷达通过发射和接收超声波信号，利用声波的反射原理来探测目标物体的距离、方位等信息，具有成本低、技术成熟、安装简便等优势，被广泛应用于汽车倒车辅助、自动泊车、近距离障碍物检测等领域。

## Slide 9
Let life be beautiful like summer flowers
超声波雷达的核心工作流程围绕超声波的发射与接收展开。在接收到回波信号后，超声波雷达通过计算发射信号与接收信号之间的时间差来确定目标物体的距离。
工作原理
按工作方式可分为单探头超声波雷达、多探头超声波雷达。按应用场景可分为倒车雷达、自动泊车辅助雷达。
类型
超声波雷达虽有探测距离短、易误判且多雷达易干扰等局限，但凭借成本低、近距探测准、环境适应性强、安装维护便捷的优势，在智能汽车入门级车型倒车辅助等场景中得到应用。
应用优势
与挑战
Let life be beautiful like summer flowers and death like autumn leaves. If you shed tears when you miss the sun, you also miss the stars

## Slide 10
Visual sensor
04
视觉传感器
Visual sensor
视觉传感器是智能汽车感知系统的核心组件，通过模拟人类视觉原理，利用光学镜头和图像传感器采集环境图像，并通过算法分析提取关键信息。与其他传感器相比，视觉传感器具有信息丰富、识别能力强、成本较低等优势，能够识别交通标志、车道线、行人、车辆等多种目标，是实现自动驾驶的关键技术之一。

## Slide 11
工 作 原 理
视觉传感器先通过由镜头、光圈和滤光片组成的光学系统，遵循凸透镜成像规律在图像传感器上形成倒立实像，再由 CCD 或 CMOS 将光信号转换为电信号并进一步转为数字图像数据，且原始数据会经过预处理。
类 型
按光谱范围可分为可见光摄像头、红外摄像头、多光谱/高光谱摄像头。按镜头类型可分为单目摄像头、双目摄像头。按安装位置可分为前视摄像头、后视摄像头、环视摄像头、内视摄像头。

## Slide 12
应 用 优 势 与 挑 战
视觉传感器在智能汽车中具备信息丰富度高、目标识别能力强、成本效益高且技术成熟度高的优势，却也存在环境适应性有限、深度感知能力不足、计算复杂度高以及安全可靠性待提升的挑战，这些因素共同影响其在自动驾驶中的应用效果。
Swiss

## Slide 13
谢谢观看
the swiss
Let life be beautiful like summer flowers and death like autumn leaves. If you shed tears when you miss the sun, you also miss the stars. I leave uncultivated today, was precisely yesterday perishes tomorrow which person of the body implored. Life has a value only when it has something valuable as its object.
Let life be beautiful like summer flowers
The Swiss