## Slide 1
智能汽车感知系统
多传感器融合感知技术
在智能汽车的感知世界里，单一传感器
如同“单眼观物”，难窥全貌。多传感器融合感知技术则像为汽车装上了“智慧双眼”。

## Slide 2
Multi-Sensor Fusion
01
多传感器融合
的定义
Multi-Sensor Fusion
多传感器融合指的是将来自不同类型、不同功能传感器的信息进行有机整合与协同处理，从而获取比单一传感器更全面、准确、可靠环境信息的技术。多传感器融合技术通过汇聚激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、视觉传感器等多源数据，打破信息孤岛，实现数据间的优势互补，进而提升系统对复杂环境的感知和决策能力。

## Slide 3
多传感器融合
Multi-Sensor Fusion
多传感器融合
核心目标
（1）提高信息准确性
（2）增强环境适应性
（3）扩大感知范围
（4）提升系统可靠性
关键要素
（1）多源数据采集
（2）数据预处理
（3）数据融合算法
（4）融合结果输出与应用

## Slide 4
Multi-Sensor Fusion
02
多传感器融合的
体系结构
Multi-Sensor Fusion
多传感器融合的体系结构可分为集中式融合体系结构、分布式融合体系结构、分层式融合体系结构。

## Slide 5
集中式融合体系结构
概念：是将所有传感器采集到的原始数据直接传输至中央处理器进行处理。
工作流程：传感器阵列采集环境信息并传输原始数据至中央处理器，处理器先对数据做时空校准与降噪，再提取特征，最后用融合算法整合数据并输出感知结果，为智能汽车决策与控制提供依据。
优势与局限：集中式多传感器融合具备数据处理完整性高、融合精度理论上较高且融合策略灵活的优势，但存在对中央处理器性能要求高、易传输出延迟、系统可靠性低且扩展性差的局限。

## Slide 6
分布式融合体系结构
概念：分布式融合体系结构中，每个传感器或传感器组配备独立的处理单元。
工作流程：传感器采集数据后，本地处理单元立即启动预处理程序，包括数据滤波、特征提取、初步目标识别等；处理完成后，将精简后的特征数据（如目标的位置、速度、类别特征向量）或检测结果（如检测到前方有障碍物）发送至中央处理器；中央处理器接收到各处理单元的数据后，通过融合算法（如加权投票法、D-S证据理论方法）对这些信息进行综合分析，生成最终的融合结果。

## Slide 7
分布式融合体系结构
优势与局限
优势：减轻了中央处理器的计算压力，减少了数据传输量，提高了系统的实时性；单个传感器或处理单元故障对整体系统影响较小，增强了系统可靠性；便于系统扩展，新增传感器只需配备对应的处理单元，不需要大幅改动中央处理器。
局限：本地处理单元的处理能力有限，可能导致部分信息丢失，影响最终融合精度；各传感器处理单元之间的协调难度较大，需要复杂的通信协议和同步机制来确保数据的一致性。

## Slide 8
分层式融合体系结构
概述：分层式融合体系结构将多传感器融合过程分为多个层次，通常包括数据层、特征层和决策层。
工作流程：① 数据层融合 ② 特征层融合 ③ 决策层融合
优势与局限：
优势：灵活性高，可根据不同应用场景和传感器特性选择合适的融合层次；对硬件要求适中，兼顾了数据处理的精度和效率；系统的容错性较好，某一层次出现问题时，其他层次仍可工作。
局限：融合过程较为复杂，需要设计多层数据处理和融合算法；层与层之间的数据传输和协调需要精确设计，否则易造成信息损失或延迟。

## Slide 9
Multi-Sensor Fusion
03
多传感器融合
的方案
Multi-Sensor Fusion
多传感器融合的方案分为数据层融合方案、特征层融合方案、决策层融合方案、混合融合方案。

## Slide 10
数据层融合方案
原理：是多传感器融合中最基础且最直接的方式，它强调在传感器采集到原始数据后，仅进行必要的格式转换、时间同步和空间对齐等简单预处理，便直接对多源数据开展融合操作。
典型应用场景：在智能汽车的高精地图绘制中，数据层融合发挥着重要作用。
类型
按频段可分为24GHz毫米波雷达、77GHz毫米波雷达、 79GHz毫米波雷达。按功能可分为前向毫米波雷达、侧向毫米波雷达、后向毫米波雷达
应用优势与挑战
按频段可分为24GHz毫米波雷达、77GHz毫米波雷达、 79GHz毫米波雷达。按功能可分为前向毫米波雷达、侧向毫米波雷达、后向毫米波雷达

## Slide 11
数据层融合方案
原理：是多传感器融合中最基础且最直接的方式，它强调在传感器采集到原始数据后，仅进行必要的格式转换、时间同步和空间对齐等简单预处理，便直接对多源数据开展融合操作。
典型应用场景：在智能汽车的高精地图绘制中，数据层融合发挥着重要作用。
特征层融合方案
原理：特征层融合是一种分阶段的数据处理方式，它先针对各传感器采集的原始数据，运用专门的特征提取算法，挖掘出数据中最具代表性和区分性的特征信息，而后将这些来自不同传感器的特征信息进行有机融合。
典型应用场景：在智能汽车的目标识别系统中，特征层融合得到了广泛应用。

## Slide 12
数据层融合方案
原理：是多传感器融合中最基础且最直接的方式，它强调在传感器采集到原始数据后，仅进行必要的格式转换、时间同步和空间对齐等简单预处理，便直接对多源数据开展融合操作。
典型应用场景：在智能汽车的高精地图绘制中，数据层融合发挥着重要作用。
特征层融合方案
原理：特征层融合是一种分阶段的数据处理方式，它先针对各传感器采集的原始数据，运用专门的特征提取算法，挖掘出数据中最具代表性和区分性的特征信息，而后将这些来自不同传感器的特征信息进行有机融合。
典型应用场景：在智能汽车的目标识别系统中，特征层融合得到了广泛应用。
决策层融合方案
原理：是多传感器融合中相对高层次的方式，它在各传感器独立完成数据采集、处理和初步决策的基础上，将多个传感器输出的决策结果进行综合分析和融合，最终得出系统的最终决策。
典型应用场景：在智能汽车的自动紧急制动系统中，决策层融合起着关键作用。

## Slide 13
数据层融合方案
原理：是多传感器融合中最基础且最直接的方式，它强调在传感器采集到原始数据后，仅进行必要的格式转换、时间同步和空间对齐等简单预处理，便直接对多源数据开展融合操作。
典型应用场景：在智能汽车的高精地图绘制中，数据层融合发挥着重要作用。
特征层融合方案
原理：特征层融合是一种分阶段的数据处理方式，它先针对各传感器采集的原始数据，运用专门的特征提取算法，挖掘出数据中最具代表性和区分性的特征信息，而后将这些来自不同传感器的特征信息进行有机融合。
典型应用场景：在智能汽车的目标识别系统中，特征层融合得到了广泛应用。
决策层融合方案
原理：是多传感器融合中相对高层次的方式，它在各传感器独立完成数据采集、处理和初步决策的基础上，将多个传感器输出的决策结果进行综合分析和融合，最终得出系统的最终决策。
典型应用场景：在智能汽车的自动紧急制动系统中，决策层融合起着关键作用。
混合融合方案
原理：混合融合方案突破了单一融合方案的局限性，它有机结合了数据层融合、特征层融合和决策层融合等多种方案，根据不同传感器的特性、应用场景的需求以及数据处理的不同阶段，灵活选择和组合合适的融合策略，形成一个多层次、多阶段的融合体系。
典型应用场景：在高级自动驾驶系统中，混合融合方案是实现复杂路况精准感知的核心技术。

## Slide 14
谢谢观看
the swiss
Let life be beautiful like summer flowers and death like autumn leaves. If you shed tears when you miss the sun, you also miss the stars. I leave uncultivated today, was precisely yesterday perishes tomorrow which person of the body implored. Life has a value only when it has something valuable as its object.
Let life be beautiful like summer flowers
The Swiss